## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το έργο

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης για το Κτίριο του Διοικητηρίου στα Γρεβενά»

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧ. ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας ράγας | 38 |  |  |  |  |
| 2 | Θερμιδομετρητές | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Σύστημα επικοινωνίας με το καταγραφικό ενέργειας του Φ/Β σταθμού ηλεκτροπαραγωγής | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Καλώδια, υλικά σύνδεσης και λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Κεντρική υπολογιστική μονάδα και οθόνη | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Οθόνη προβολής | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Έπιπλα γραφείου | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης | 1 |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως) χωρίς ΦΠΑ |  |  |
| ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως) |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως) με ΦΠΑ |  |  |

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου :

Υπογραφή & Σφραγίδα:

Πίνακας τεχνικής συμμόρφωσης προσφοράς για το έργο :

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης για το Κτίριο του Διοικητηρίου στα Γρεβενά»

| α/α | ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας ράγας | Τριφασικό ρεύμα έως: 65 Α Τύπος τάσης: AC Ονομαστική τάση: 400 V Ονομαστική συχνότητα: 50Hz Ψηφιακή ένδειξη Θερμοκρασία λειτουργίας: min: -25°C, max: 55°C Τοποθέτηση σε ράγα DIN Επικοινωνία: MODBUS-RTU Τύπος μέτρησης: Ενεργή και άεργη ισχύς Φαινόμενη ισχύς Ρεύμα Τάση Ενέργεια Συντελεστής ισχύος Συχνότητα |
| 2 | Θερμιδομετρητές | Ακρίβεια μέτρησης: Heat: MID class 2, Cold: EN 1434 Τυπικό: EN 1434 Temperature response threshold: Heat: 0.2 K, Cold: 0.2 K Στοιχείο αισθητηρίου, θερμοκρασία: Pt500 Μήκος καλωδίου, αισθητήριο: 5 m Ζεύγος κυαθίων αισθητηρίων θερμοκρασίας: G ½ B", ανοξείδωτος χάλυβας, με οπή σπειρώματος G ¼" Κάρτα που να μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο M-bus Power supply AC 110/230V Η μονάδα θα πρέπει να μεταδίδει στιγμιαία παροχή ενέργειας (kWh/s) θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής, να ολοκληρώνει την παρεχόμενη ενέργεια για καθορισμένα διαστήματα (ώρα, ημέρα, εβδομάδα, μήνα, κλπ.). |
| 3 | Σύστημα επικοινωνίας με το καταγραφικό ενέργειας του Φ/Β σταθμού ηλεκτροπαραγωγής | Εξοπλισμός για να επικοινωνήσει μέσω δικτύου ΜODBUS το υπάρχον καταγραφικό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον Φ/Β σταθμό παραγωγής που βρίσκεται εγκατεστημένος στο Διοικητήριο με την κεντρική μονάδα BEMS. Το σύστημα θα πρέπει να μετατρέπει τις τιμές του καταγραφικού σε μορφή που να μπορεί να διαχειριστεί το BEMS. Ενδεικτικά αναφέρεται η επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου MODBUS. |
| 4 | Καλώδια, υλικά σύνδεσης και λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός | Καλώδιο για δημιουργία δικτύου MODBUS, Λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. |
| 5 | Κεντρική υπολογιστική μονάδα και οθόνη | ΚΟΥΤΙ Midi Tower Αθόρυβης έκδοσης (silent, quiet) από τις προδιαγραφές του |
|  |  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CPU ΑΜD RYZEN 7 σειράς 3000 και άνω ή CPU INTEL CORE i7 σειράς 9000 και άνω >= 3,0 GHz Αριθμός πυρήνων (cores) >= 8 |
|  |  | ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Συμβατή μητρική ανάλογα με τον επεξεργαστή |
|  |  | Ήχος 7.1 CH HD Audio |
|  |  | Socket μνήμης Υποστήριξη μνήμης 2400 MHZ |
|  |  | Θύρες δικτύου Ethernet 10/100/1000 |
|  |  | Πίσω 3 audio jacks (line-in/line- out/mic) για 5.1 surround sound |
|  |  | Μπροστά 1 universal audio jack |
|  |  | PCI Express x16 |
|  |  | PCI Express x1 |
|  |  | Θύρες USB 3.1 Gen1 Type-A ή/και USB 3.1 Gen2 Type-A |
|  |  | ΜΝΗΜΗ |
|  |  | Μέγεθος >=16 GB |
|  |  | Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας >=2400 MHz |
|  |  | Συνολικά DIMM slots 2 |
|  |  | ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ |
|  |  | Μονάδα 1: SSD (boot), M.2 διασύνδεσης (interface) >=512 GB (boot) |
|  |  | Μονάδα 2: HDD (SATA III) >=4 TB |
|  |  | Εσωτερικό DVD+/-RW |
|  |  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |
|  |  | Ισχύς >=550 Watt, με πιστοποίηση Bronze |
|  |  | PFC, EPA |
|  |  | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ |
|  |  | Ποντίκι Ενσύρματο, optical, με ροδέλα, >= 1000dpi, usb |
|  |  | Πληκτρολόγιο WIRED DESKTOP 102 keys – GR - BLACK, usb |
|  |  | ΗΧΕΙΑ |
|  |  | Ισχύς >= 3W RMS συνολικά |
|  |  | Συνδεσιμότητα USB ή/και jack 3.5'' |
|  |  | ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ |
|  |  | Nvidia GT 1030 και άνω ή AMD RX 550 και άνω |
|  |  | Έξοδοι σήματος Τουλάχιστον HDMI και DVI |
|  |  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |
|  |  | Windows 10 Pro 64-bit GR Εγκατεστημένα και ενεργοποιημένα |
|  |  | ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  |  | Ασύρματη κάρτα δικτύου (μπορεί να υπάρχει και ως onBoard στη μητρική) Dual band 802.11ac, >= 300 Mbps |
|  |  | UTP Καλώδιο 20m Cat. >= 6 |
|  |  | Τροχήλατη βάση >= του προσφερόμενου Midi Tower |
|  |  | ΟΘΟΝΗ |
|  |  | Διαστάσεις >= 23.8" |
|  |  | Πάνελ IPS ή VA |
|  |  | Aspect Ratio 16:9 |
|  |  | Ανάλυση >=1920 x1080 |
|  |  | Είσοδος σήματος Τουλάχιστον DVI, HDMI |
|  |  | Φωτεινότητα >= 250 cd/m2 |
|  |  | Typical Contrast Ratio >= 1000:1 |
|  |  | Viewing Angle >=178/178 |
|  |  | Response Time <= 5 ms |
|  |  | Ρύθμιση Βάσης ως προς το ύψος |
|  |  | Να μπορεί να συνδεθεί με τον προσφερόμενο Η/Υ απευθείας μέσω HDMI με καλώδιο |
|  |  | Να προσφερθούν καλώδια ρεύματος, HDMI |
| 6 | Οθόνη προβολής | Τηλεόραση LED |
|  |  | Διαγώνιος Οθόνης: >= 55’ |
|  |  | Πραγματική ανάλυση 3840×2160 ή ανώτερη |
|  |  | Είσοδος εικόνας και ήχου HDMI. |
|  |  | Aspect Ratio: 16:9 |
|  |  | Συνδεσιμότητα: WiFi και Ethernet |
| 7 | Έπιπλα Γραφείου | Γραφείο όπου θα τοποθετηθεί ο Η/Υ και περιστρεφόμενη καρέκλα εργασίας. Τα έπιπλα πρέπει να είναι εργονομικά σχεδιασμένα ώστε να εξυπηρετούν την εγκατάσταση του Η/Υ και την άνεση του χρήστη. |
| 8 | Λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης | Ελεγκτής για διασύνδεση KNX, M-Bus, Modbus ή r SCL σε BACnet/IP Τάση λειτουργίας: AC 24 V Συχνότητα: 50/60 Hz Επικοινωνία: Bus: BACnet / IP Εμβέλεια: LON-bus: 78 kbps, Ethernet / IP: 10/100 MBit/s Χρόνος ζωής μπαταριών: 10 years Μνήμη: Flash: 32 MB, SDRAM: 64 MB Βαθμός προστασίας: IP20 Επιλογή κάρτας για διασύνδεση έως 800 σημείων ελέγχου (SCL, M-bus, Modbus) Επικοινωνία: M-bus, Modbus , SCL Βαθμός προστασίας: IP20 BACnet/IP Διεπαφή web με εκτεταμένη λειτουργικότητα Τάση λειτουργίας: AC 24 V, DC 24 V Συχνότητα: 50/60 Hz Επικοινωνία: BACnet / IP Βαθμός προστασίας: IP20 Το απαραίτητο λογισμικό για την συλλογή των δεδομένων από τα επιλεγμένα σημεία μέτρησης. Το λογισμικό θα πρέπει: -Να κάνει καταγραφή των μετρήσεων από διάφορα σημεία μέτρησης και να τις αποθηκεύει σε διαχειρίσιμα αρχεία συμφωνά με της εντολές του χρήστη -Να δημιουργεί αναφορές με βάση τις μετρήσεις για επιλεγμένες από τον χρήστη χρονικές περίοδούς -Να παράγει διαγράμματα και άλλου τύπου εποπτικές παραστάσεις για την παρουσίαση επιλεγμένων ενεργειακών μεγεθών. -Δυνατότητα απεικόνισης αποτελεσμάτων και σε απομακρυσμένη οθόνη. To σύστημα BEMS θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα, να είναι επεκτάσιμο και να μπορεί να υποστηρίζει την προσθήκη επιπλέον παραμέτρων για έλεγχο μελλοντικά, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι δυνατότητες επέκτασης θα πρέπει να περιγραφούν στην προσφορά. |
| 9 | Εκπαίδευση αναθέτουσας αρχής | Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη εκπαίδευση των χειριστών της Αναθέτουσας Αρχής σε όλες τις λειτουργίες. |
| 10 |  | Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδίδεται, συναρμολογείται και τοποθετείται με ευθύνη, παρουσία και έξοδα του αναδόχου στα σημεία που θα ορίζονται από την Επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. |
| 11 |  | Ο ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος πριν την τελική παράδοση στον χώρο που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή. |
| 12 |  | Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την οριστική εγκατάσταση και παραλαβή του εξοπλισμού. |
| 13 |  | Η προσφορά θα συνοδεύεται από την προμήθεια ανταλλακτικών για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. |

Ημερομηνία : ………………………………..

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου……………………………………………….

Υπογραφή:	…………………………………………

(Σφραγίδα)